แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6

รายวิชา ว40204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                   ชื่อหน่วย  ไฟฟ้าสถิต

เรื่อง  สนามไฟฟ้า							เวลา  2  ชั่วโมง

1.  เป้าหมายการเรียนรู้

1.1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสนามไฟฟ้า   ( มฐ. ว 4.1.1 )

1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้

1.2.1  นักเรียนสามารถบอกความหมายของสนามไฟฟ้าและหาค่าของสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งต่างๆที่อยู่ห่างจากประจุที่ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าได้

1.2.2  นักเรียนสามารถหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุหนึ่งจุดประจุและหลายจุดประจุที่เป็นประจุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดได้

1.2.3 นักเรียนสามารถหาขนาดและทิศของแรงที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้าได้

2.  สาระสำคัญ

สนามไฟฟ้า  คือบริเวณรอบ ๆ ประจุไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าสามารถส่งอำนาจไปถึง  ถ้า

นำประจุทดสอบไปวางในสนามไฟฟ้าจะเกิดมีแรงกระทำต่อประจุทดสอบนั้น

การวัดค่าของสนามไฟฟ้า ณ จุดใด ๆ ซึ่งเรียกว่า  ความเข้มของสนามไฟฟ้า  วัดได้โดย

นำประจุทดสอบ +1  คูลอมบ์  ไปวาง ณ จุดนั้น  ค่าของแรงที่เกิดขึ้นบนประจุทดสอบ +1  คูลอมบ์  คือ  ค่าความเข้มของประจุไฟฟ้า  ณ  จุดนั้น  มีหน่วยเป็น  นิวตัน/คูลอมบ์  หรือ N/C  ทิศของสนามไฟฟ้าจะมีทิศเดียวกับทิศของแรงกระทำบนประจุทดสอบ  +1 คูลอมบ์

3.  สาระการเรียนรู้

3.1  สนามไฟฟ้า
        3.2  ลักษณะของสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุชนิดต่าง ๆ

4.  ภาระงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ

4.1  อ่านใบความรู้ที่ 6 เรื่อง  สนามไฟฟ้า

4.2  ทำแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  สนามไฟฟ้า

4.3  ทำแบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรมที่ 6  เรื่อง  สนามไฟฟ้า

5 .  แนวทางการประเมิน

5.1  ด้านความรู้  (K)  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสนามไฟฟ้า   หาค่าของสนามไฟฟ้า  ขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าได้

| วิธี การประเมิน | เครื่องมือ การประเมิน | เกณฑ์ การประเมิน | ระดับคะแนน | ความหมาย | เกณฑ์การผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การทดสอบ | แบบทดสอบ ปรนัย จำนวน 10 ข้อ | ตอบถูก 9-10 ข้อ ตอบถูก 7-8 ข้อ ตอบถูก 5-6 ข้อ ตอบถูก 0-4 ข้อ | 9-10 7-8 5-6 0-4 | ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง | ระดับ คะแนน 5 ขึ้นไป |

5.2  ด้านทักษะกระบวนการ (P)  นักเรียนสามารถเขียนทิศและคำนวณหาสนามไฟฟ้า  แรงที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้าได้

| วิธี การประเมิน | เครื่องมือ การประเมิน | เกณฑ์ การประเมิน | ระดับคะแนน | ความหมาย | เกณฑ์การผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การทดสอบ | แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 4 ข้อ | ตอบถูก 4 ข้อ ตอบถูก 3 ข้อ ตอบถูก 2 ข้อ ตอบถูก 0-1 ข้อ | 10 7.5 5.0 0-2.5 | ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง | ระดับ คะแนน 5 ขึ้นไป |

5.3  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  (A)  ในการจัดการเรียนการสอนใน  รายวิชา  ว40204  ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4  เรื่อง  สนามไฟฟ้า  ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 5 ข้อ ดังนี้

5.3.1  ตรงต่อเวลา  หมายถึง  เข้าเรียนตรงเวลา

5.3.2  มีวินัย  หมายถึง  แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน

5.3.3  ใฝ่รู้  หมายถึง  มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน

5.3.4  ขานรับวิถีไทย  หมายถึง  มีสัมมาคารวะต่อครูและให้เกียรติเพื่อนร่วมชั้นเรียน

5.3.5  ใส่ใจสุขภาพ  หมายถึง  แต่งกายสะอาด

| วิธี การประเมิน | เครื่องมือ การประเมิน | เกณฑ์ การประเมิน | ระดับคะแนน | ความหมาย | เกณฑ์การผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การสังเกต | แบบสังเกตพฤติกรรม | ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 0-2 ข้อ | 10 8 6 0-4 | ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง | ระดับ คะแนน 8 ขึ้นไป |

6.  การเตรียมล่วงหน้า   ประกอบด้วย

6.1  ด้านสาระการเรียนรู้  วิเคราะห์เนื้อหาสาระ  เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก

6.2  การวัดผลประเมินผล

6.2.1   ด้านความรู้ (K)  แบบทดสอบปรนัยหลังเรียน เรื่อง สนามไฟฟ้า  จำนวน  10  ข้อ  พร้อมเกณฑ์การประเมิน

6.2.2  ด้านทักษะกระบวนการ (P)  แบบฝึกหัดที่ 6  เรื่อง สนามไฟฟ้า   จำนวน 4  ข้อ

พร้อมเกณฑ์การประเมิน

6.2.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A)   แบบสังเกตพฤติกรรม พร้อมเกณฑ์การประเมิน

6.2.4  จัดเตรียมกระดาษคำตอบด้านความรู้ (K)  และกระดาษสำหรับตอบคำถาม

7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

7.1  ขั้นสร้างความสนใจ

7.1.1  สำรวจรายชื่อนักเรียน  ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม  การเข้าเรียนตรงเวลา

การมีวินัย  ใฝ่รู้  ขานรับวิถีไทยและใส่ใจสุขภาพ

7.1.2  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4-6  คน  จัดแบบคละความสามารถในหนึ่งกลุ่มประกอบไปด้วย คนเก่ง  ปานกลาง และต้องการพัฒนา  และกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ควรประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่ม  รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม

7.1.3  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลด้าน  KPA

7.1.4   นักเรียนร่วมกันตอบคำถามโดยการอภิปรายในข้อต่อไปนี้

- สนามไฟฟ้า คืออะไร

- สนามไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร

7.1.5  นักเรียนกลุ่มที่ 6 รับใบความรู้ที่ 6  เรื่อง สนามไฟฟ้า  แล้วแจกให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆ

ทุกกลุ่ม

7.2  ขั้นสำรวจและค้นหา

7.2.1  นักเรียนทุกคนศึกษาใบความรู้  เรื่อง สนามไฟฟ้า

7.2.2  นักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันเพื่อตอบคำถาม ดังนี้

คนที่  1  อ่านคำถาม  วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนด

คนที่  2  ดำเนินการอภิปรายระดมความคิด วิเคราะห์แนวทางคำถาม และอธิบายคำตอบตามที่โจทย์ต้องการ

คนที่  3  เขียนคำตอบลงในกระดาษ

คนที่  4  ตรวจสอบคำตอบและความถูกต้อง

คนที่  5  เขียนรายชื่อสมาชิกและนำส่งครู

7.3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

7.3.1  นักเรียนร่วมอภิปรายซักถามปัญหา  และสรุปสาระสำคัญ  ได้ดังนี้

1)  สนามไฟฟ้า  คือบริเวณรอบ ๆ ประจุไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าสามารถส่งอำนาจไปถึง  ถ้านำประจุทดสอบไปวางในสนามไฟฟ้าจะเกิดมีแรงกระทำต่อประจุทดสอบนั้น

2)  การวัดค่าของสนามไฟฟ้า ณ จุดใด ๆ ซึ่งเรียกว่า  ความเข้มของสนามไฟฟ้า  วัดได้โดยนำประจุทดสอบ +1 คูลอมบ์ ไปวาง ณ จุดนั้นค่าของแรงที่เกิดขึ้นบนประจุทดสอบ +1 คูลอมบ์  คือ  ค่าความเข้มของประจุไฟฟ้า  ณ  จุดนั้น  มีหน่วยเป็น  นิวตัน/คูลอมบ์  หรือ N/C  ทิศของสนามไฟฟ้าจะมีทิศเดียวกับทิศของแรงกระทำบนประจุทดสอบ  +1  คูลอมบ์

7.4  ขั้นขยายความรู้

7.4.1  สุ่มนักเรียนบางกลุ่ม ออกมาทำแบบฝึกหัดบนกระดาน โดยครูเป็นคนกำหนดโจทย์ให้

7.4.2  นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรื่อง  สนามไฟฟ้า  จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์  เล่ม  3  หนังสือคู่มือในห้องสมุดโรงเรียน  หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต http://www.physickrookird.ob.tc หรือจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม

ที่ 6  เรื่อง  สนามไฟฟ้า  ที่ศูนย์วิทยบริการของโรงเรียน เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

7.4.3  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 6 และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรมที่ 6   เรื่อง  สนามไฟฟ้า  นอกเวลาเรียนเพื่อทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น

7.4.4  นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบท  ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม  ฟิสิกส์  เล่ม  3  หน้า 48  ข้อ 7-8  เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

7.5  ขั้นประเมิน

7.5.1  นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดที่ 6 เรื่อง สนามไฟฟ้า เพื่อวัดด้านทักษะกระบวนการ(P)

7.5.2  นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนวัดด้านความรู้ (K) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง สนามไฟฟ้า

7.5.3  นักเรียนสลับกลุ่มกันในการตรวจแบบทดสอบหลังเรียนด้านความรู้ (K) ตาม

กรอบเฉลยที่ครูเตรียมไว้ให้  ครูตรวจแบบฝึกหัดที่ 6

7.5.4  นักเรียนทุกคนส่งกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบ เรื่อง สนามไฟฟ้า

7.5.5  ชมเชยนักเรียนที่ทำคะแนนได้ดี   ให้กำลังใจสำหรับนักเรียนที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด

7.5.6  นำแบบสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ปิดประกาศนิเทศหน้าชั้นเรียน

7.5.7  แจกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรมที่ 7  เรื่อง เส้นแรงไฟฟ้า เพื่อให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้า

8.  สื่อการสอนและ แหล่งเรียนรู้

8.1 ใบความรู้ที่  6 เรื่อง สนามไฟฟ้า

8.2  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์  เล่ม  3

8.3  แหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  http://www.physickrookird.ob.tc  และ

http://www.physickrookird.net63.net

8.4  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรมที่ 6  เรื่องสนามไฟฟ้า

8.5  แบบฝึกหัดที่ 6 เรื่อง สนามไฟฟ้า พร้อมแนวการตอบแบบฝึกหัดที่ 6

9.  บันทึกผลหลังการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ........................................

(นายบุญเกิด    ยศรุ่งเรือง )

ตำแหน่ง ครู

ข้อเสนอแนะหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง สนามไฟฟ้า

| รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 (ว40204) | ใบความรู้ที่ 6 | จุดประสงค์ที่ 6 |
| --- | --- | --- |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 |  | ใช้ประกอบแผนจัดการเรียนรู้ที่ 6 |
| เรื่อง สนามไฟฟ้า |

สนามไฟฟ้า (electric field)

- สนามไฟฟ้า  คือบริเวณรอบ ๆ ประจุไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าสามารถส่งอำนาจไปถึง  ถ้า

นำประจุทดสอบไปวางในสนามไฟฟ้าจะเกิดมีแรงกระทำต่อประจุทดสอบนั้น

- การวัดค่าของสนามไฟฟ้า ณ จุดใด ๆ ซึ่งเรียกว่า  ความเข้มของสนามไฟฟ้า  วัดได้โดย

นำประจุทดสอบ +1 คูลอมบ์  ไปวาง ณ จุดนั้น  ค่าของแรงที่เกิดขึ้นบนประจุทดสอบ +1  คูลอมบ์  คือ  ค่าความเข้มข้นของประจุไฟฟ้า  ณ  จุดนั้น  มีหน่วยเป็น  นิวตัน/คูลอมบ์  หรือ N/C  ทิศของสนามไฟฟ้าจะมีทิศเดียวกับทิศของแรงกระทำบนประจุทดสอบ  +1  คูลอมบ์

หน่วยเป็นนิวตัน/คูลอมบ์  หรือ  N/C

เมื่อ    Q  =  ประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสนามไฟฟ้า (C)

E  =  ค่าของสนามไฟฟ้า (N/C)

F  =  แรงกระทำบนประจุทดสอบ  +1 คูลอมบ์  ทั้งขนาดและทิศทาง

R = ระยะระหว่างประจุ Q ถึงตำแหน่งที่ต้องการหาความเข้มข้นของสนามไฟฟ้า (m)

## ข้อสังเกต

E  เป็นปริมาณเวกเตอร์  การหาความสนามไฟฟ้าลัพธ์  หาจากหลักของเวกเตอร์

ลักษณะของสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุชนิดต่าง ๆ

- ประจุไฟฟ้าเป็นจุด

Q			      A

+1C

สนามไฟฟ้าที่จุดใด ๆ ห่างออกไป   R  เมตร

- ประจุไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลม  ซึ่งประจุกระจายอยู่ที่ผิวอย่างสม่ำเสมอ (ถือเสมือนว่า

เป็นประจุรวมที่จุดศูนย์กลาง)

Q  =  ประจุไฟฟ้ารวมที่ผิวตัวนำทรงกลม

.				r  =  รัศมีทรงกลม

ก.  สนามไฟฟ้านอกทรงกลมห่างจากจุด

ศูนย์กลาง  d  เมตร (ที่จุด  A)

มีหน่วยเป็น  N/C

- สนามไฟฟ้าที่ผิวทรงกลม (ที่จุด B)

- สนามไฟฟ้าภายในทรงกลมทุก ๆ จุดภายในทรงกลม  สนามไฟฟ้ามีค่า =  0

จากรูป EC = 0 (เพราะว่า C  เป็นจุด ๆ  หนึ่งภายในทรงกลม  เส้นแรงไฟฟ้าไม่ผ่าน

ดังนั้นความเข้มข้นของสนามไฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย์)

แรงบนประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า  เมื่อนำประจุไฟฟ้าไปวางในสนามไฟฟ้า  ประจุนั้นจะถูกแรงกระทำจากสนามไฟฟ้ามีขนาด

E		       			             E            F              qE

+Q                          +q			     +Q                                                -q

E						      E			 F              qE

-Q                           +q                                             -Q                                                 +q

เมื่อ  Q  =  ประจุไฟฟ้าทำให้เกิดสนามไฟฟ้า  E

q  =  ประจุไฟฟ้าที่นำไฟวางในสนามไฟฟ้า  E

F  =  แรงกระทำที่ประจุ  q  ได้รับจากสนามไฟฟ้า  E

ตัวอย่างที่ 1  หยดน้ำมันเล็กๆ  หยดหนึ่งมีมวล   16  มิลลิกรัม ลอยนิ่งอยู่ในสนามไฟฟ้าซึ่งมี

ความเข้ม   10 -7  N/C  ถ้าประจุไฟฟ้าของหยดน้ำมันนี้เกิดจากอิเล็กตรอนมีมากเกินจำนวนโปรตรอน จงหา

ก.  หยดน้ำมันอิเล็กตรอนอิสระกี่อนุภาค

ข.   ประจุไฟฟ้าของหยดน้ำมัน (คูลอมบ์)

ก. วิธีทำ

qE = mg

n(1.6x10-19)107  =

n  = 1022            อนุภาค

ตอบ       จำนวนหยดน้ำมันอิสระเท่ากับ   1022      อนุภาค

ข.  วิธีทำ    	        q    =   ne

=

=     1600  คูลอมบ์

ตอบ	จำนวนประจุไฟฟ้าของหยดน้ำมันเท่ากับ  1600   คูลอมบ์

ตัวอย่างที่ 2  จงหาสนามไฟฟ้า ณ จุด A ซึ่งอยู่ห่างจากจุดประจุ 6 ไมโครคูลอมบ์ เป็นระยะ 10 cm

วิธีทำ		จาก

แทนค่า

E   =   5.4x106	N/C

ตอบ	สนามไฟฟ้า ณ จุด A  มีค่าเท่ากับ     5.4x106	นิวตันต่อคูลอมบ์

ตัวอย่างที่ 3    จุด P และจุด Q อยู่ห่างจากจุดประจุ q เป็นระยะ 20 เซนติเมตร และ 50 เซนติเมตร ตามลำดับ ถ้าที่จุด P สนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 5 โวลต์ต่อเมตร และมีทิศชี้เข้าหาประจุแล้วสนามไฟฟ้าที่จุด Q มีค่าเท่าไร และมีทิศอย่างไร

วิธีทำ		 จาก

ที่จุด P

KQ =  5( 0.2 )2

ที่จุด Q		  = 0.8   N/C

สนามไฟฟ้าที่จุด P มีทิศชี้เข้า แสดงว่าประจุ q เป็นประจุลบ

(สนามไฟฟ้าที่จุด Q ซึ่งมีขนาด 0.8 N/C จะมีทิศชี้เข้าหาประจุ q ด้วย

ตอบ	สนามไฟฟ้าที่จุด Q ซึ่งมีขนาด 0.8 นิวตันต่อคูลอมบ์  และมีทิศชี้เข้าหาประจุ q

ตัวอย่างที่ 4     สนามไฟฟ้ามีทิศพุ่งออกจากผิวโลกทรงกลมตัวนำลูกหนึ่งมีมวล m  แขวนด้วยเชือกภายใต้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ  นิวตัน/ คูลอมบ์   หากทรงกลมมีประจุอยู่   คูลอมบ์

ทำให้เชือกแขวนทำมุม     กับแนวดิ่ง  มวลของทรงกลมจะมีค่าเท่าใด

วิธีทำ      เมื่อสมดุล จะได้ว่า  ในแนวแกน  X

F     =   T   sin    45  ……(1)

เมื่อสมดุล จะได้ว่า  ในแนวแกน  Y

mg    =    T   cos   45 ….… (2)

m    =  0.02      กิโลกรัม

ตอบ	มวลของทรงกลมมีค่าเท่ากับ     0.02      กิโลกรัม

ตัวอย่างที่ 5   จงหาขนาดสนามไฟฟ้า   ที่ทำให้อิเล็กตรอน  มีแรงทางไฟฟ้าเท่ากับน้ำหนัก

ของมันเอง กำหนดให้มวลของอิเล็กตรอนเท่ากับ   กิโลกรัม  ประจุของอิเล็กตรอน

เท่ากับ    คูลอมบ์

วิธีทำ                         แรงไฟฟ้า        =           น้ำหนัก

qE                  =            mg

1.6x10             =             9.1x10

E              =               นิวตัน/คูลอมบ์

=            5.69x10            นิวตัน/ คูลอมบ์

ตัวอย่างที่ 6   ทรงกลมตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร มีประจุ 1 ไมโครคูลอมบ์ จงหาค่า

ความเข้มสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ 20 , 10 , 5  และ 4 เซนติเมตร ตามลำดับ

### วิธีทำ

จาก

ที่	( r = 20 cm )		EA	=		=	2.25x105	N/C

ที่	( r = 10 cm )		EB	=		=	9x105		N/C

ที่	( r = 5 cm )		EC	=		=	3.6x106		N/C

ที่	( r = 4 cm )		ED	=	0	( ( จุด D อยู่ภายในทรงกลม )

แบบฝึกหัดที่ 6

รายวิชา  ว40204	 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6		ชื่อหน่วย ไฟฟ้าสถิต

เรื่อง  สนามไฟฟ้า							เวลา  15  นาที

ด้านทักษะกระบวนการ(P)   นักเรียนสามารถเขียนทิศและคำนวณหาสนามไฟฟ้า  แรงที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้าได้

คำชี้แจง  แบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย  จำนวน  4  ข้อๆละ  2.5  คะแนน

คำสั่ง  ให้นักเรียนแสดงวิธีทำให้ถูกต้อง

1.  จงหาสนามไฟฟ้า ณ จุด A ซึ่งอยู่ห่างจากจุดประจุ 4 ไมโครคูลอมบ์ เป็นระยะ 20 cm

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

2.  จากรูปจุดประจุ  - 6x10 คูลอมบ์และ  10x10คูลอมบ์ วางอยู่ห่างกัน  4  เซนติเมตรที่

ตำแหน่ง  A       และ   B ตามลำดับ สนามไฟฟ้าที่จุด   C จะมีขนาดเท่าใด

………………………………………………………..              C		            A

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………				B

3.   ชายคนหนึ่งมวล  80 กิโลกรัม  ยืนในห้องที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ  7000  นิวตันต่อคูลอมบ์

มีทิศทางพุ่งขึ้นสู่เพดานในแนวดิ่ง ถ้าชายคนนี้ต้องการลอยขึ้นสู่เพดานด้วยความเร่ง  4  เมตรต่อ

วินาที    เขาจะต้องสร้างประจุไฟฟ้าขนาดเท่าใดให้กับตนเอง

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4.    ทรงกลมตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร มีประจุ 1 ไมโครคูลอมบ์ จงหาค่าความเข้ม

สนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ 40 , 20 , 10  และ 6  เซนติเมตร

ตามลำดับ

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

ชื่อ...................................................................ชั้น.....................เลขที่.....................

แนวการตอบ แบบฝึกหัดที่ 6

รายวิชา  ว40204	 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6		ชื่อหน่วย ไฟฟ้าสถิต

เรื่อง  สนามไฟฟ้า							เวลา  15  นาที

ด้านทักษะกระบวนการ(P)  นักเรียนสามารถเขียนทิศและคำนวณหาสนามไฟฟ้า  แรงที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้าได้

คำชี้แจง  แบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย  จำนวน  4  ข้อๆละ  2.5  คะแนน

คำสั่ง  ให้นักเรียนแสดงวิธีทำให้ถูกต้อง

1.  จงหาสนามไฟฟ้า ณ จุด A ซึ่งอยู่ห่างจากจุดประจุ 4 ไมโครคูลอมบ์ เป็นระยะ 20 cm

วิธีทำ		จาก

แทนค่า

E   =    9x105	N/C

ตอบ	สนามไฟฟ้า ณ จุด A มีค่าเท่ากับ     9x105	N/C	นิวตันต่อคูลอมบ์

2.  จากรูปจุดประจุ  - 6x10 คูลอมบ์และ  10x10คูลอมบ์ วางอยู่ห่างกัน  4  เซนติเมตรที่

ตำแหน่ง  A       และ   B ตามลำดับ สนามไฟฟ้าที่จุด   C จะมีขนาดเท่าใด

วิธีทำ

=

EB =

แกน  Y,

แกน  X ,=   ศูนย์

รวม   =   4.8		ตอบ

3.   ชายคนหนึ่งมวล  80 กิโลกรัม  ยืนในห้องที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ  7000  นิวตันต่อคูลอมบ์

มีทิศทางพุ่งขึ้นสู่เพดานในแนวดิ่ง ถ้าชายคนนี้ต้องการลอยขึ้นสู่เพดานด้วยความเร่ง  4  เมตรต่อ

วินาที    เขาจะต้องสร้างประจุไฟฟ้าขนาดเท่าใดให้กับตนเอง

วิธีทำ

qE- mg   =   ma

q(7000) – 100(10)  =   100 x 4

q      =

=  0.2     คูลอมบ์

ตอบ       เขาจะต้องสร้างประจุไฟฟ้าให้กับตนเองเท่ากับ   0.2     คูลอมบ์

4.    ทรงกลมตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร มีประจุ 1 ไมโครคูลอมบ์ จงหาค่าความเข้ม

สนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ 40 , 20 , 10  และ 6  เซนติเมตร

ตามลำดับ

### วิธีทำ

จาก

ที่	( r = 40 cm )		EA	=		=	0.56x105	N/C

ที่	( r = 20 cm )		EB	=		=	2.25x105	N/C

ที่	( r = 10 cm )		EC	=		=	9x105		N/C

ที่	( r = 6 cm )		ED	=	0	( ( จุด D อยู่ภายในทรงกลม )

แบบทดสอบหลังเรียน

รายวิชา  ว40204	 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6		ชื่อหน่วย ไฟฟ้าสถิต

เรื่อง  สนามไฟฟ้า							เวลา  20  นาที

ด้านความรู้ (K)   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสนามไฟฟ้า   หาค่าของสนามไฟฟ้า  ขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าได้

คำชี้แจง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย  จำนวน  10  ข้อๆละ  1  คะแนน

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ

1.   หยดน้ำมันมวล 8 x 10-13 kg  ถูกทำให้เคลื่อนที่ลงในแนวดิ่ง ด้วยความเร็วคงตัวในบริเวณที่มี

สนามไฟฟ้าขนาด 5 x 106 N/C   ประจุไฟฟ้าบนหยดน้ำมันมีค่าเท่าไร

ก.   1.6 x 10-21  C

ข.   1.6 x 10-20  C

ค.   1.6 x 10-19  C

ง.   1.6 x 10-18  C

2.    ที่ตำแหน่ง X ห่างจากจุดประจุขนาด 1.08 x 10-1 C  เป็นระยะ 1.8 m  จะมีขนาดของ

สนามไฟฟ้าเป็นเท่าไร

ก.   3.0 x 108    N/C

ข.   9.0 x 108    N/C

ค.   2.7 x 109    N/C

ง.   5.4 x 109     N/C

3.    ตัวนำทรงกลมลูกหนึ่งรัศมีผิวใน 8 cm รัศมีผิวนอก 10 cm มีประจุ 2 x 10-10 C  อยากทราบว่า

สนามไฟฟ้าที่ผิวในและผิวนอกของทรงกลมมีขนาดเท่าไร

ก.   0 ,  281     N/C

ข.   281 ,  0     N/C

ค.   0  , 180     N/C

ง.   180  ,  0     N/C

4.   สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ (E) มีขนาด 104 N/C  มีทิศลงตามแนวดิ่ง มีลูกพิทมวล 0.04 g เคลื่อนที่ลง

ด้วยความเร่ง 4 m/s2   ลูกพิทมีประจุชนิดใด และมีขนาดประจุเท่าไร

ก.   บวก , 1.6 x 10-8 C

ข.   บวก , 2.4 x 10-8 C

ค.   ลบ , 1.6 x 10-8 C

ง.   ลบ , 2.4 x10-8  C

5.   ที่ตำแหน่งหนึ่งซึ่งห่างจากจุดประจุหนึ่ง เป็นระยะ 3 cm มีขนาดสนามไฟฟ้า 104 N/C

ขนาดของสนามไฟฟ้าที่ห่างจากจุดนี้ 1 cm  เป็นเท่าใด

ก.   0.1 x 104    N/C

ข.   0.3  x 104   N/C

ค.   3 x 104      N/C

ง.   9 x 104      N/C

6.   สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆ หมายถึงข้อใด

ก.  ศักย์ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยระยะทางของจุดนั้น

ข.  แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุลบที่วางไว้ ณ จุดนั้น

ค.  แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น

ง.  จำนวนเส้นที่แสดงทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุทดสอบ

7.   ตัวนำทรงกลมลูกหนึ่งรัศมีผิวใน  8  cm  รัศมีผิวนอก  10  cm  มีประจุ  1 X 10 – 10 C

สนามไฟฟ้าที่ผิวในและผิวนอกของทรงกลมเป็นเท่าใด

ก.   0 , 9     N / C

ข.   0 , 90   N / C

ค.   9 ,14    N / C

ง.   14 , 90   N / C

8.   เมื่อนำประจุทดสอบ  q  วางในสนามที่มีความเข้ม  E  เนื่องจากประจุ  Q  โดยที่ประจุทดสอบ

ห่างจากประจุต้นกำเนิดเท่ากับ  R  ความสัมพันธ์ในข้อใดถูกต้อง

ก.   E  =

ข.   E  =

ค.   E   =

ง.   E   =

9.   ชายคนหนึ่งมวล  80 กิโลกรัม  ยืนในห้องที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ  3000  นิวตันต่อคูลอมบ์

มีทิศทางพุ่งขึ้นสู่เพดานในแนวดิ่ง ถ้าชายคนนี้ต้องการลอยขึ้นสู่เพดานด้วยความเร่ง  5  เมตรต่อ

วินาที เขาจะต้องสร้างประจุไฟฟ้าขนาดเท่าใดให้กับตนเอง

ก.   0.4     คูลอมบ์

ข.   0.5     คูลอมบ์

ค.   0.6     คูลอมบ์

ง.   0.7     คูลอมบ์

10. จุดประจุ  2 ประจุ อยู่ห่างกัน  0.5  เมตร จุดประจุ  หนึ่งมีค่า   +4x10คูลอมบ์  หากสนามไฟฟ้า

เป็นศูนย์อยู่ระหว่างประจุทั้งสองและห่างจากจุดประจุ  +4 x 10คูลอมบ์  เท่ากับ 0.2 เมตรค่า

ของอีกจุดประจุหนึ่งมีค่าเท่าไร

ก.    คูลอมบ์

ข.        คูลอมบ์

ค.        คูลอมบ์

ง.    30    คูลอมบ์

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1.  ง	2.  ก	3.  ค	4.  ง	5.  ง	6.  ค	7.  ข	8.  ข	9.  ก	10.  ค

แบบสังเกตพฤติกรรม

รายวิชา ว40204  ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                   ชื่อหน่วย  ไฟฟ้าสถิต

เรื่อง  สนามไฟฟ้า		                                          	              เวลา  2  ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  (A)  ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  ว40204   ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4      เรื่อง  สนามไฟฟ้า   ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 5 ข้อ ดังนี้

1.  ตรงต่อเวลา  หมายถึง  เข้าเรียนตรงเวลา

2.  มีวินัย  หมายถึง  แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน

3.  ใฝ่รู้  หมายถึง  มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน

4.  ขานรับวิถีไทย  หมายถึง  มีสัมมาคารวะต่อครูและให้เกียรติเพื่อนร่วมชั้นเรียน

5.  ใส่ใจสุขภาพ  หมายถึง  แต่งกายสะอาด

คำชี้แจง  ให้ผู้ประเมิน ประเมินเจตคติต่อการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4  โดยทำเครื่องหมาย /

ลงในช่องที่ตรงความเป็นจริง

| เลขที่ | ชื่อ - สกุล | รายการประเมินข้อที่ | รวมการ | ระดับ | ผลการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ปฏิบัติ | คะแนน | ประเมิน |

ลงชื่อ…………………………ผู้ประเมิน

(นายบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง)

แบบสรุปการประเมินผลการเรียนรู้

รายวิชา ว40204  ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                   ชื่อหน่วย  ไฟฟ้าสถิต

เรื่อง  สนามไฟฟ้า			                                        	              เวลา  2  ชั่วโมง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 6   นักเรียนมีิงหมายเลข 1.1.1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสนามไฟฟ้า

| เลขที่ | ชื่อ - นามสกุล | คะแนนประเมินผลด้าน | รวม (30) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | K (10) | P (10) | A (10) |  |

ลงชื่อ…………………………ผู้ประเมิน

(นายบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง)

แบบประเมินการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โปรแกรมที่ 6 เรื่อง สนามไฟฟ้า

ชื่อ................................................................ชั้น...........................เลขที่...........................

| ทดสอบก่อนเรียน |  | ทดสอบหลังเรียน |
| --- | --- | --- |
| ข้อ | คำตอบ | คะแนน |  | ข้อ | คำตอบ | คะแนน |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |
| 9 |  |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| รวม |  |  |  | รวม |  |  |

สรุปผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรมที่ 6  เรื่อง  สนามไฟฟ้า

| ทดสอบก่อนเรียน | ทดสอบหลังเรียน |
| --- | --- |
| เต็ม | ได้ | เต็ม | ได้ |
| 10 |  | 10 |  |

พยาน...................................................            ผู้ประเมิน..............................................

(..................................................)                           (นายบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง)

พยาน หมายถึง  พ่อ  แม่  ญาติ    ครู  เพื่อน  ฯ ที่เป็นพยานในการเรียนบทเรียนและทำแบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน

ทำถูก  9-10  ข้อ  	อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก

ทำถูก   7-8   ข้อ		อยู่ในเกณฑ์  ดี

ทำถูก   5-6   ข้อ		อยู่ในเกณฑ์  พอใช้

ทำถูก   0-4   ข้อ		อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง

# Text boxes

F = = E

+Q                                          +1C

R

-Q 			        +1C

R

F =  = E

F = = E

R

E=

มีหน่วยเป็น  N/C

Q

r

A

d

c

B

E=

มีหน่วยเป็น  N/C

EB=

มีหน่วยเป็นนิวตัน(N)

F = qE

F = qE

F   =  qE

##### A

# B

##### C

##### D

4 cm

5 cm

10 cm

20 cm

##### A

# B

##### C

##### D

6 cm

10 cm

20 cm cm

40 cm

4µC

A